Муниципальное средство массовой информации

органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай

23.12.2022                                                                      № 47

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2022  № 233

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

садоводческого некоммерческого товарищества «Белые ночи»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сингапай, постановлением администрации сельского поселения Сингапай от 18.11.2013 №120 «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай», на основании протоколов от 23.10.2019 №1 и 26.06.2022 №1 общего собрания участников садоводческого некоммерческого товарищества «Север», заявления от председателя садоводческого некоммерческого товарищества «Север» от 29.06.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить проект планировки и проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Белые ночи» (далее – СНТ «Белые ночи») в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 86:08:0020801:17186, 86:08:0020801:11564 расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, СНТ «Север» (приложение).

- Направить материалы документации по планировке территории СНТ «Белые ночи» в Комитет по градостроительству администрации Нефтеюганского района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нефтеюганского района.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Сингапайский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай.

Глава сельского поселения

В.Ю.Куликов

Общество с ограниченной ответственностью

«Первая Кадастровая Компания»

Свидетельство № СРО-И-037-18122012

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО

ТОВАРИЩЕСТВА «БЕЛЫЕ НОЧИ»

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Директор | А.Ю. Жук |
| --- | --- |

Нефтеюганск, 2022

Состав проекта

| № чертежа | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. «Основная часть проекта планировки. Графическая часть» |
| 1 | Чертеж планировки территории | М 1:1000 |
| Раздел 2. «Основная часть проекта планировки. Текстовая часть» |
| - | Положение о размещении объекта капитального строительства | - |
| - | Положение об очередности планируемого развития территории | - |
| Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» |
| 2 | Фрагмент карты планировочной структуры территорий поселения | М 1:35000 |
| 3 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | М 1:1000 |
| 4 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:1000 |
| Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть» |
| - | Пояснительная записка | - |

Оглавление

I.	Положение о характеристиках планируемого развития территории	2

1.	Общие положения	2

2.	Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	2

2.1.	Характеристика планируемого развития территории	2

2.2.	Плотность и параметры застройки территории	3

3.	Характеристика объектов капитального строительства	4

3.1.	Размещение объектов федерального, регионального и местного значения	4

4.	Характеристика объектов транспортной инфраструктуры	4

5.	Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры	4

5.1.	Система водоснабжения	4

5.2.	Система водоотведения	5

5.3.	Система теплоснабжения и газоснабжения	5

5.4.	Система электроснабжения	5

5.5.	Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	5

II.	Положение об очередности планируемого развития территории	5

# Положение о характеристиках планируемого развития территории

## Общие положения

Проект планировки территории разработан в отношении территории садоводческого некоммерческого товарищества "Белые ночи" по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, сельское поселение Сингапай, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Белые ночи".

Площадь планируемой территории – 5,9 га.

Проект планировки выполнен в соответствии с положениями Схемы территориального планирования муниципального образования Нефтеюганского района, местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Сингапай.

## Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

## Характеристика планируемого развития территории

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Проектом планировки предусматривается установление красных линий.

В проекте планировки отображены границы планируемых элементов планировочной структуры – садоводческого некоммерческого товарищества «Белые ночи» (СНТ «Белые ночи»).

Проектом планировки устанавливаются следующие границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

– зона ведения садоводства;

– зона ведения огородничества;

– зона территории общего пользования.

Планировочная организация территории СНТ «Белые ночи» учитывает сложившуюся структуру землепользования и предусматривает соблюдение требований свода правил СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.10.2019 № 618/пр.

Планируемое развитие территории предусматривает:

- упорядочивание структуры сложившегося землепользования;

- упорядочение системы улиц и проездов на территории СНТ «Белые ночи»;

- формирование границ садовых участков и участков общего назначения, относящихся к имуществу общего пользования;

- обеспечение территории объектами коммунальной инфраструктуры.

Баланс планируемого использования территории на 2032 год представлен в таблице №1.

Таблица № 1

Баланс планируемого использования территории на 2032 год

| № п/п | Показатель | Площадь, га | Процент от общей площади планируемой территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь планируемой территории СНТ «Белые ночи», в том числе: | 5,9 | 100 |
|  | зона садоводства | 3,1 | 52,5 |
|  | зона ведения садоводства | 1,1 | 18,7 |
|  | зона ведения огородничества | 1,2 | 20,3 |
|  | зона территории общего пользования, в том числе: | 0,5 | 8,5 |
|  | Проезды | 0,2 | - |

## Плотность и параметры застройки территории

Согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Сингапай, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сингапай от 23.06.2022 №196 (в редакции от 12.10.2022 №308), территория проектирования располагается в зоне ведения садоводства и огородничества (Сх3) с видами разрешенного использования:

«Ведение садоводства (13.2)»:

Предельные размеры земельных участков:

- Минимальная площадь земельных участков – 400 м2;

- Максимальная площадь земельных участков – 1500 м2;

- Минимальный размер земельного участка – 12 м;

- Максимальный размер земельного участка – 50 м;

- Предельное количество этажей/Предельная высота (эт./м) – 3/12;

- Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

- Минимальный процент застройки – не подлежит установлению;

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.

«Ведение огородничества (13.1)»:

Предельные размеры земельных участков:

- Минимальная площадь земельных участков – 400 м2;

- Максимальная площадь земельных участков – 1500 м2;

- Минимальный размер земельного участка – 12 м;

- Максимальный размер земельного участка – 50 м.

«Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)»:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

В границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства предусматривается размещение садовых земельных участков и территорий общего назначения, занятых проездами, площадками и участками для размещения объектов имущества общего пользования.

Количество формируемых садовых земельных участков – 26. Площадь формируемых участков варьируется от 400 м2 до 1499 м2.

В границах СНТ располагаются здания, согласно ЕГРН, площадью застройки – 847 м2.

Общая площадь застройки – 1014,5 м2.

Площадь территории застройки – 5,4 га.

Коэффициент застройки – 0,014 (S застр/ S терр).

Плотность застройки – 1,7% (Общ.S застр/S терр х 100).

## Характеристика объектов капитального строительства

Одной из основных задач проектирования являлось принятие оптимального планировочного решения садового общества для установления границ территорий общего пользования с учетом фактического землепользования и оформленных в установленном порядке земельных участков, расположенных на смежных территориях.

Основные планировочные решения приняты с привязкой к топографической съемке М 1:500, выполненной отделом инженерных изысканий ООО «1КК» в августе 2022 г., и с учетом данных Единого государственного реестра недвижимости.

Определена основная планировочная структура и функциональное зонирование планируемой территории в увязке с прилегающими территориями.

Оценка потребности территории в объектах обслуживания рассчитана в соответствии с СП 53.13330.2019 и Постановлением №122 от 19.04.2021 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Сингапай».

Состав зданий, сооружений и площадок общего пользования, планируемых к размещению на территории общего назначения СНТ «Белые ночи» в границах территории проектирования, приведен в таблице №2.

Таблица №2

Состав зданий, сооружений и площадок общего пользования

| № п/п | Наименование объекта | Нормативные показатели | Предусмотрено проектом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сторожка с помещением правления, м2 | 0,1–0,7 | 18 |
| 2 | Площадка для контейнеров твердых коммунальных отходов, м2 | 0,13 | 4 |
|  | Накопления твердых коммунальных отходов | 232,87 кг/год 2,263 м3/год | 6054,62 кг/год 58,84 м3/год |
| 3 | Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения, м2 | 0,5 | 18* |

*хранение средств пожаротушения предусмотрено в здании правления.

Проектом предлагается приобретение и содержание в работоспособном состоянии 1 переносной пожарной мотопомпы, для обеспечения возможности пожаротушения земельных участков на тупиковых проездах без разворотной площадки. Хранение мотопомпы будет производиться в здании правления.

В центральной части СНТ располагается пожарный водоем.

## Размещение объектов федерального, регионального и местного значения

На планируемой территории объекты федерального, регионального и местного значения отсутствуют. Размещение новых объектов не предусмотрено.

## Характеристика объектов транспортной инфраструктуры

Существующие улицы в границах СНТ «Белые ночи» определены проектом как проезды в существующей застройке.

Площадь проездов составляет – 0,2 га.

Ширина проезжей части составляет – 3–4,5 м.

Для хранения легковых автомобилей временного населения проектом предусмотрены открытые и закрытые стоянки, расположенные на индивидуальных земельных участках. Расстояния от автостоянок до зданий различного назначения приняты не менее приведенных в таблице 4.1.1. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Согласно Прил. В РНГП норма расчета стоянок для садоводческих и огороднических объединений – 7 м/м на 10 уч. Проектом предусмотрено 100 % обеспечение надземными стоянками для хранения автомобилей в пределах отведенных земельных участков и на открытой стоянке

Предусмотрено размещение машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:

– открытые и закрытые наземные стоянки на территории садовых участков – 26 м/м.

Использование существующих грунтовых проездов признано достаточным для обеспечения доступа граждан к каждому земельному участку. Руководствуясь СП 53.13330.2019. «Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства», движение пешеходов осуществляется по существующим проездам, предназначенным для движения транспорта и пешеходов, включающим однополосную проезжую часть.

Земельные участки имеют индивидуальный выход к проездам, которые располагаются как в границах, так и за границами территории СНТ. Один образуемый земельный участок имеет выход через соседний земельный участок, на котором предлагается установить сервитут.

## Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры

## Система водоснабжения

Проектом планировки территории не предусматривается размещение объектов водоснабжения.

Обеспечение потребителей питьевой и технической водой решается каждым абонентом индивидуально с использованием индивидуальных скважин и колодцев.

Норма на полив принята на основании СП 53.13330.2011. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку следует принимать 10 л/м2, при водопользовании 30–50 л/сут на одного жителя.

Расход воды на поливку территорий: 53424,7 м2 х 10 л/м2·сут / 1000 = 534,2 м3/сут.

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/сек., на один внутренний пожар – 5 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров составит 108,0 м3/сут.

Наружное пожаротушение предусматривается от противопожарного водоема, размещаемого вблизи от проектируемой территории.

## Система водоотведения

Проектом планировки территории не предусматривается размещение объектов канализации в границах территории проектирования. Канализование и водоотведение решается каждым абонентом индивидуально.

Рекомендуется всю застройку оснастить септиками заводского исполнения, обеспечивающими герметичность и предотвращающими загрязнение и подтопление окружающей территории.

Вывоз стоков необходимо осуществлять спецтранспортом до места переработки и утилизации.

## Система теплоснабжения и газоснабжения

Проектом планировки территории в границах территории проектирования предусмотрена организация горячего водоснабжения от автономных систем теплоснабжения (котел, печь и др.), а также от нагревательных приборов.

Газификация территории не предусмотрена. Газоснабжение может быть осуществлено от газобаллонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом. Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание.

## Система электроснабжения

Существующая застройка обеспечена централизованной системой электроснабжения. Электричество от трансформаторных пунктов по линиям электропередачи 0,4 кВ доставляется к жилым объектам.

Протяженность существующих линий электропередачи:

0,4 кВ – 985,05 м;

Расчетная мощность электропотребления проектируемой застройки – 104,8 кВт.

Для подключения к существующим сетям электроснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ. Все решения согласовываются с эксплуатирующей организацией.

На улицах и проездах территории садоводства следует предусматривать наружное освещение. Проектирование освещения разрабатывается на следующих стадиях проектирования.

Марку и сечение проектных линий электропередачи необходимо определить после уточнения нагрузок. Трассировку, место подключения, используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях проектирования.

## Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Фактические показатели обеспеченности прилегающих к территории проектирования микрорайонов объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в полной мере обеспечивают достаточный уровень комфортности среды.

# Положение об очередности планируемого развития территории

Проект планировки территории будет выполняться в один единый этап проектирования, не требующий разбивки на очереди, так как данная территория имеет существующую застройку и представлена только садовыми земельными участками.

Объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, в границах проектирования не размещается. Для реализации этапов развития территории развитие объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур не требуется.

В рамках развития территории предусматривается освоение территории с учетом проектных решений, принятых в документации по планировке территории:

– строительство зданий, сооружений и площадок общего пользования;

– подключение планируемых объектов капитального строительства к сетям электроснабжения.

Срок реализации – до 2032 года.

Общество с ограниченной ответственностью

«Первая Кадастровая Компания»

Свидетельство № СРО-И-037-18122012

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО

ТОВАРИЩЕСТВА «БЕЛЫЕ НОЧИ»

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Директор | А.Ю. Жук |
| --- | --- |

Нефтеюганск, 2022

Состав проекта

| № чертежа | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основная часть |
| - | Текстовая часть проекта межевания территории Пояснительная записка | - |
|  | Чертеж межевания территории | М 1:1000 |
| Материалы по обоснованию |
|  | Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории | М 1:1000 |

# Проект межевания территории

Проект межевания территории разработан в отношении территории садоводческого некоммерческого товарищества "Белые ночи" по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, сельское поселение Сингапай, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Белые ночи" в системе координат МСК-86, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Сингапай, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сингапай от 23.06.2022 №196 (в редакции от 12.10.2022 №308), территория проектирования располагается в зоне ведения садоводства и огородничества (Сх3).

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 2,33 га.

Образуемые земельные участки располагаются на землях сельскохозяйственного назначения.

В границах проекта межевания территории отсутствуют границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия.

В границах проекта межевания территории устанавливаются границы зон действия публичных сервитутов, для прохода или проезда через земельный участок.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется не в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков, поэтому сведения о целевом назначении лесов, виде (видах) разрешенного использования лесного участка, количественных и качественных характеристик лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов – не приводятся.

Таблица №1

Экспликация изменяемых земельных участков согласно сведениям из ЕГРН

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Адрес земельного участка | Площадь участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 86:08:0020801:7944 | под садоводство | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нефтеюганский, район куста 703, на берегу протоки Сингапайская Усть-Балыкское месторождение | 17 684 |
|  | 86:08:0020801:7826 | под садоводство | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нефтеюганский, снт Белые ночи, уч 45, переулок Рябиновый | 1 313 |
|  | 86:08:0020801:13746 | Садоводство (код 1.5) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, район куста 703, на берегу протоки Сингапайская, Усть-Балыкское месторождение, Садоводческое некоммерческое товарищество "Белые ночи", участок №51 | 1 260 |
|  | 86:08:0020801:8910 | под садоводство | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нефтеюганский, Усть-Балыкское месторождение, район куста 703, на берегу протоки Сингапайская, СНТ "Белые ночи", участок №4 | 692 |
|  | 86:08:0020801:8911 | под садоводство | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нефтеюганский, Усть-Балыкское месторождение, район куста 703, на берегу протоки Сингапайская, СНТ "Белые ночи", участок №7 | 753 |
|  | 86:08:0020801:8912 | под садоводство | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нефтеюганский, Усть-Балыкское месторождение, район куста 703, на берегу протоки Сингапайская, СНТ "Белые ночи", участок №6 | 795 |

Таблица №2

Перечень и сведения об образуемых земельных участках

| Условный номер образуемого земельного участка на чертеже | Площадь образуемого земельного участка, м2 | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки территории | Возможный способ образования |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 896 | Ведение садоводства (13.2) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |
| :ЗУ2 | 586 | Ведение садоводства (13.2) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |
| :ЗУ3 | 978 | Ведение садоводства (13.2) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |
| :ЗУ4 | 1500 | Ведение садоводства (13.2) | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 86:08:0020801:7944 и 86:08:0020801:7826 |
| :ЗУ5 | 401 | Ведение огородничества (13.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности, в кадастровом квартале 86:08:0020801 |
| :ЗУ6 | 1397 | Ведение огородничества (13.1) | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 86:08:0020801:7944 и 86:08:0020801:13746 |
| :ЗУ7 | 652 | Ведение садоводства (13.2) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |
| :ЗУ8 | 508 | Ведение садоводства (13.2) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |
| :ЗУ9 | 845 | Ведение садоводства (13.2) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |
| :ЗУ10 | 864 | Ведение садоводства (13.2) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности, в кадастровом квартале 86:08:0020801 |
| :ЗУ11 | 1476 | Ведение огородничества (13.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности, в кадастровом квартале 86:08:0020801 |
| :ЗУ12 | 467 | Ведение садоводства (13.2) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |
| :ЗУ13 | 1020 | Ведение садоводства (13.2) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |
| :ЗУ14 | 489 | Ведение огородничества (13.1) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |
| :ЗУ15 | 274 | Ведение огородничества (13.1) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |
| :ЗУ16 | 1014 | Ведение садоводства (13.2) | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 86:08:0020801:7944 и 86:08:0020801:8910 |
| :ЗУ17 | 1003 | Ведение огородничества (13.1) | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 86:08:0020801:7944 и 86:08:0020801:8911 |
| :ЗУ18 | 1037 | Ведение огородничества (13.1) | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 86:08:0020801:7944 и 86:08:0020801:8912 |
| :ЗУ19 | 591 | Ведение огородничества (13.1) | Образование из земель государственной неразграниченной собственности, в кадастровом квартале 86:08:0020801 |
| :ЗУ20 | 559 | Ведение огородничества (13.1) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |
| :ЗУ21 | 401 | Ведение огородничества (13.1) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |
| :ЗУ22 | 1140 | Ведение садоводства (13.2) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |
| :ЗУ23 | 1778 | Территория общего пользования (12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах и образование из земель государственной неразграниченной собственности, в кадастровом квартале 86:08:0020801 |
| :ЗУ24 | 2247 | Территория общего пользования (12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |
| :ЗУ25 | 954 | Территория общего пользования (12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |
| :ЗУ26 | 253 | Территория общего пользования (12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020801:7944 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах |

Таблица № 3

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | :ЗУ23 | Земельные участки общего пользования (12.0) | 1778 |
|  | :ЗУ24 | Земельные участки общего пользования (12.0) | 2247 |
|  | :ЗУ25 | Земельные участки общего пользования (12.0) | 954 |
|  | :ЗУ26 | Земельные участки общего пользования (12.0) | 253 |

Таблица №4

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

| Номер точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 972799.06 | 3526422.75 |
| 2 | 972793.42 | 3526467.19 |
| 3 | 972796.60 | 3526476.06 |
| 4 | 972799.11 | 3526484.36 |
| 5 | 972802.41 | 3526494.37 |
| 6 | 972805.55 | 3526503.96 |
| 7 | 972806.46 | 3526506.67 |
| 8 | 972822.41 | 3526511.88 |
| 9 | 972832.20 | 3526506.76 |
| 10 | 972836.96 | 3526515.34 |
| 11 | 972850.29 | 3526505.65 |
| 12 | 972856.06 | 3526519.01 |
| 13 | 972860.14 | 3526527.97 |
| 14 | 972837.34 | 3526551.85 |
| 15 | 972819.43 | 3526568.80 |
| 16 | 972793.45 | 3526597.16 |
| 17 | 972788.90 | 3526596.72 |
| 18 | 972768.66 | 3526618.67 |
| 19 | 972722.56 | 3526663.74 |
| 20 | 972693.12 | 3526692.41 |
| 21 | 972676.52 | 3526708.66 |
| 22 | 972655.34 | 3526729.38 |
| 23 | 972652.66 | 3526732.00 |
| 24 | 972651.31 | 3526741.11 |
| 25 | 972640.03 | 3526751.66 |
| 26 | 972641.53 | 3526752.66 |
| 27 | 972630.92 | 3526763.32 |
| 28 | 972627.62 | 3526760.17 |
| 29 | 972592.72 | 3526791.18 |
| 30 | 972592.32 | 3526792.83 |
| 31 | 972586.40 | 3526797.96 |
| 32 | 972571.60 | 3526810.88 |
| 33 | 972563.88 | 3526815.54 |
| 34 | 972555.90 | 3526816.86 |
| 35 | 972547.84 | 3526776.18 |
| 36 | 972543.68 | 3526754.82 |
| 37 | 972540.04 | 3526736.90 |
| 38 | 972520.32 | 3526630.24 |
| 39 | 972515.92 | 3526606.36 |
| 40 | 972514.40 | 3526596.16 |
| 41 | 972526.54 | 3526588.62 |
| 42 | 972521.68 | 3526585.26 |
| 43 | 972520.90 | 3526580.32 |
| 44 | 972516.58 | 3526578.36 |
| 45 | 972519.20 | 3526570.40 |
| 46 | 972524.48 | 3526571.30 |
| 47 | 972525.53 | 3526568.39 |
| 48 | 972526.70 | 3526556.34 |
| 49 | 972552.12 | 3526557.60 |
| 50 | 972553.22 | 3526552.30 |
| 51 | 972561.34 | 3526542.80 |
| 52 | 972565.98 | 3526540.64 |
| 53 | 972571.12 | 3526540.06 |
| 54 | 972579.08 | 3526542.24 |
| 55 | 972587.45 | 3526546.92 |
| 56 | 972612.68 | 3526509.56 |
| 57 | 972631.92 | 3526519.82 |
| 58 | 972641.06 | 3526524.68 |
| 59 | 972659.26 | 3526503.48 |
| 60 | 972663.91 | 3526497.49 |
| 61 | 972670.30 | 3526487.84 |
| 62 | 972679.74 | 3526489.75 |
| 63 | 972680.68 | 3526492.07 |
| 64 | 972693.72 | 3526497.39 |
| 65 | 972707.48 | 3526495.36 |
| 66 | 972714.80 | 3526496.14 |
| 67 | 972735.23 | 3526487.00 |
| 68 | 972749.46 | 3526483.22 |
| 69 | 972753.38 | 3526486.24 |
| 70 | 972754.90 | 3526486.06 |
| 71 | 972755.02 | 3526487.88 |
| 72 | 972760.60 | 3526497.08 |
| 73 | 972764.86 | 3526501.74 |
| 74 | 972770.84 | 3526500.02 |
| 75 | 972773.53 | 3526494.04 |
| 76 | 972773.17 | 3526481.18 |
| 77 | 972775.91 | 3526474.67 |
| 78 | 972787.67 | 3526469.21 |
| 79 | 972781.63 | 3526454.25 |
| 80 | 972771.76 | 3526453.82 |
| 81 | 972769.90 | 3526427.93 |
| 82 | 972757.60 | 3526420.63 |
| 83 | 972769.14 | 3526399.61 |
| 84 | 972674.82 | 3526668.64 |
| 85 | 972673.48 | 3526675.03 |
| 86 | 972668.20 | 3526683.67 |
| 87 | 972660.20 | 3526689.94 |
| 88 | 972650.48 | 3526693.76 |
| 89 | 972643.59 | 3526690.93 |
| 90 | 972639.28 | 3526682.44 |
| 91 | 972643.59 | 3526673.33 |
| 92 | 972640.76 | 3526653.28 |
| 93 | 972647.04 | 3526639.88 |
| 94 | 972654.42 | 3526637.29 |
| 95 | 972659.95 | 3526640.73 |
| 96 | 972662.78 | 3526645.91 |
| 97 | 972664.24 | 3526653.52 |
| 98 | 972632.52 | 3526609.86 |
| 99 | 972630.80 | 3526620.81 |
| 100 | 972626.98 | 3526626.71 |
| 101 | 972619.73 | 3526631.14 |
| 102 | 972610.13 | 3526634.39 |
| 103 | 972599.14 | 3526631.41 |
| 104 | 972592.72 | 3526626.26 |
| 105 | 972588.11 | 3526620.32 |
| 106 | 972588.48 | 3526613.68 |
| 107 | 972593.88 | 3526603.82 |
| 108 | 972596.84 | 3526600.62 |
| 109 | 972600.89 | 3526599.51 |
| 110 | 972608.66 | 3526596.08 |
| 111 | 972617.46 | 3526595.86 |
| 112 | 972627.35 | 3526601.61 |
| 113 | 972895.70 | 3526558.80 |
| 114 | 972881.22 | 3526574.36 |
| 115 | 972883.84 | 3526579.76 |
| 116 | 972881.02 | 3526582.52 |
| 117 | 972872.86 | 3526580.56 |
| 118 | 972860.24 | 3526590.92 |
| 119 | 972839.08 | 3526562.32 |
| 120 | 972853.58 | 3526554.70 |
| 121 | 972857.24 | 3526559.00 |
| 122 | 972871.82 | 3526552.30 |
| 123 | 972886.34 | 3526551.44 |

| Учредитель: МУ «Администрация сельского поселения Сингапай» Ответственный за выпуск: Григоренко Ю.В., тел.293-078 | Тираж: 10 экз. Распространяется бесплатно |
| --- | --- |
| Адрес: 628320, Тюменская область, Нефтеюганский район, п.Сингапай, ул.Березовая,9, МУ «Администрация сельского поселения Сингапай» | e-mail: ASingapai@mail.ru |

# Text boxes

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Сингапай

от 23.12.2022 № 392